Home&Office

Technical Sheet

Last update: 23/11/17

Page 1 of 1

CAMALEONTE

FRIGERIA ICERMETIC SYSTEM

| REFRIGERATORE SOPRABANCO | OVER COUNTER WATER COOLER | REFROIDISSEUR SUR COMPTOIR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione a ventilazione forzata | Water cooler with hermetic compressor and forced ventilation condensing | Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensation à ventilation forcée |  |
| Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio ERMETICO con riempimento automatico. | Cooling system: hermetic ice bank with automatic filling | Système de refroidissement: banc de glace hermétique avec remplissage automatique |  |
| Produzione d’acqua temperatura ambiente | Delivery of room temperature water | Débit d’eau à température ambiente | V |
| Produzione d’acqua fredda | Delivery of cold water | Débit d’eau froide | 15 l/h |
| Produzione d’acqua fredda frizzante | Delivery of cold sparkling water | Débit d’eau gazeuse | 25 l/h |
| Produzione acqua calda optional | Delivery of hot water optional | Débit d’eau chaude optionnel | 2 l/h |
| Pompa booster made in Italy | Pump booster made in Italy | Pompe booster made in Italy | 130 l/h |
| Banco ghiaccio | Ice bank | Banc de glẩce | 3 L |
| Gasatore | Carbonator | Carbonateur | 2 L |
| Assorbimento | Absorption | Absorption | 77 W |
| Potenza frigorifera | Cooling power | Puissance de réfrigération | 155 W |
| Pressione di esercizio | Operating pressure | Pression de fonctionnement | 3 bar |
| Alimentazione | Power supply | Alimentation | 230V – 50Hz |
| Compressore | Compressor | Compresseur | 1/12 HP |
| Gas R134a | Gas R134a | Gaz R134a | 78 g. |
| Rumorosità | Noise | Bruit | <67 db. |
| Dimensioni (mm) | Dimensions (mm) | Dimensions (mm) | 270 x 390 x 440 h |
| Peso | Weight | Poids | 19,0 kg |
| Pannelli laterali | Side panels | Panneaux latéraux | Inox – stainl. steel |
| Pannello frontale | Frontal panel | Panneau frontal | ABS |
| Voltaggi speciali | Special voltages | Voltages spéciaux | Upon request |
| Allestimenti personalizzati | Personalized equipment | Équipements personnalisés | Upon request |