| REFRIGERATORE A COLONNA | FREE STANDING WATER COOLER | REFROIDISSEUR À COLONNE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione a ventilazione forzata. | Water cooler with hermetic compressor and forced ventilation condensing. | Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensation à ventilation forcée. |  |
| Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio | Cooling system: ice bank | Système de refroidissement: banc de glâce |  |
| Erogazione elettronica con sistema touch; impostazione dosi di erogazione variabili | Electronic touch delivery system; variable dose setting | Distribution electronique avec système touch; programmation du dosage de debit variable |  |
| Produzione d’acqua temperatura ambiente | Delivery of room temperature water | Débit d’eau a température ambiente | V |
| Produzione d’acqua fredda | Delivery of cold water | Débit d’eau froide | 100 l/h |
| Produzione d’acqua fredda frizzante | Delivery of cold sparkling water | Débit d’eau froide gazeuse | 100 l/h |
| Pompa | Pump | Pompe | 200 l/h |
| Gasatore | Carbonator | Carbonateur | 1,2 l |
| Banco ghiaccio | Ice bank | Banc de glâce | 15 l |
| Motore Pompa | Pump motor | Pompe à motoeur | 165 W |
| Assorbimento | Absorption | Absorption | 187 W |
| Potenza frigorifera | Cooling power | Puissance de réfrigération | 250 W |
| Pressione di esercizio | Operating pressure | Pression de fonctionnement | 3 bar |
| Alimentazione | Power supply | Alimentation | 230V – 50Hz |
| Compressore | Compressor | Compresseur | 1/6 HP |
| Gas R134a | Gas R134a | Gaz R134a | 200 g |
| Rumorosità | Noise | Bruit | <67 db. |
| Dimensioni (mm) (con colonna display) | Dimensions (mm) (with display dispensing tower) | Dimensions (mm) (avec colonne display de débit) | 380 x 320 x 945 (380 x 320 x 1430) |
| Peso | Weight | Poids | 38 kg |
| Pannelli | Panels | Panneaux | Stainless steel |
| Allestimenti personalizzati | Personalized equipment | Équipements personnalisés | Upon request |

# Text boxes

Technical Sheet

Last update: 27/11/17

Page 1 of 1